Инструкция по установке вертикальных жалюзи

- Если Вы читаете данную инструкцию, значит, Вы уже распаковали изделие. Пожалуйста, проверьте комплектность поставки и размеры.

- При установке кронштейнов для стены могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от материала стены

- При монтаже карниз жалюзи должен быть выставлен по уровню в горизонтальной плоскости.

- При помощи рулетки отмерить высоту жалюзи, отметив этот размер на стене.

- Кронштейны должны находиться на расстоянии не менее 15 см от края карниза, для того чтобы обеспечить равномерное распределение сил, действующих на него.

- Взять кронштейн. Верхнюю часть кронштейна приставить к метке на стене и отметить отверстия.

- Перфоратором или дрелью прорубить отверстия в стене.

- Вставить в отверстия рубашку от дюбеля. Приставить кронштейн и забить гвоздь или закрутить саморез.

- Закрепить кронштейны  для карниза на кронштейны для стены при помощи болтов и гаек.

- При монтаже жалюзи  внутрь оконного проема, карниз крепится к верхнему откосу только с помощью кронштейна для карниза (защелки).

- Окончательно закрепить карниз на кронштейнах. Карниз на кронштейны вставляется до щелчка.

- С помощью цепочки развернуть ламеледержатели отверстием к окну, после чего защелкнуть ламели в ламеледержатели.

Замеры:

10–20 мм

- Внутри проема – замеряется ширина

в 3-х местах и вычитается 10–20 мм в

зависимости от расхождения размеров

стен, высота – вычитается 20 мм.

15 мм

100 мм                             100 мм          50 – 100 мм

2) Снаружи проема –

ширина –  + 200 мм.

высота – min + 100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кронштейн 80 мм + защелка.

- Кронштейн 100 мм + защелка (если жалюзи ниже подоконника или длинные)

- Защелка (если жалюзи крепятся к потолку или верхнему откосу)

Комплект поставки

Карниз в сборе                                   1 шт

Ламели                                                1 комплект

Кронштейн для стены                       2 (3) шт

Кронштейн для карниза (защелка)  2 (3) шт

Болт-гайка                                          2 (3) шт